ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

ПО ТРЕКОВЫМ ГОНКАМ В СЕЗОНЕ 2009 г.

1. К соревнованиям по автомобильным трековым гонкам допускаются легковые серийные автомобили, подготовленные в соответствии с «Общими требованиями к легковым автомобилям» и «Требованиями к безопасности легковых автомобилей» КиТТ БАФ издания 2003 г., соответствующие следующим нормам:

Страна-изготовитель: не ограничивается.

Марка автомобиля: не ограничивается.

Колесная формула: 4х2 (только одна ведущая ось, передняя или задняя).

Двигатель: атмосферный бензиновый с рабочим объемом не более 2000 куб. см.

Кузов автомобиля: закрытого типа с жесткой крышей.

К участию в соревнованиях допускаются автомобили, подготовленные в соответствии с КиТТ БАФ 2003 г. для участия в соревнованиях по автокроссу, ралли и кольцевым автогонкам (за исключением группы Б) при их соответствии условиям данных правил.

Каждый автомобиль должен иметь паспорт национальной автомобильной федерации, выданный Владельцу автомобиля в установленном порядке на основании предоставленных в федерацию документов.

Разрешается установка на уровне порога защитного отбойника из стальной трубы в соответствии с приложением № 6 общего Регламента.

Салон автомобиля должен быть оборудован каркасом безопасности соответствующим Приложению J Спортивного кодекса ФИА (см КиТТ БАФ).

Допускается применение ремней с просроченной омологацией ФИА (шириной не менее 70 мм). Ремни безопасности не должны иметь порезов и надрывов. Применение самодельных и инерционных ремней не допускается.

Сиденья должны быть омологированны. Допускается применение спортивных сидений с просроченной омологацией.

Допускается применение рулевого колеса от серийного автомобиля.

Экипировка спортсмена должна состоять из омологированных ФИА комбинезона автогонщика, перчаток, обуви, защитного шлема. Допускается применение комбинезона автогонщика, защитного шлема, обуви и перчаток без омологации. Комбинезон должен плотно обтягивать запястья и щиколотку. Перчатки должны быть без отверстий. Наличие визирного стекла или защитных очков во время заезда обязательно.

Запрещены: любые приспособления для нанесения ударов по другим автомобилям. Допускается усиление лонжеронов и поперечин кузова металлом не толще 2мм на расстоянии не более 50 мм от плоскости соответствующих деталей. Усиление передней панели кузова, пространства перед передней панелью кузова, передних и задних крыльев запрещено. Автомобиль исключается из дальнейших заездов, если поврежденные или утерянные в ходе соревнований детали кузова не установлены на место или не отремонтированы.

Стекла окон: допускается - триплекс, оргстекло толщиной не менее 4 мм (кроме лобового стекла), поликарбонат монолитный толщиной не менее 2 мм или сетка из проволоки диаметром не менее 1 мм и размером ячейки от 10х10мм до, 25 х 25 мм. Материал - сталь. Для боковых и задних стекол допускается применение закаленного безопасного стекла. Обязательна установка минимум одного стеклоочистителя и омывателя. Допускается установка бачка стеклоомывателя в салоне. Лобовое стекло - триплекс.

Бамперы: могут быть сняты с кронштейнами их крепления, если они не являются деталями, определяющими облик автомобиля. Допускается изменение материала бампера. Бампер не должен быть устройством для нанесения ударов. Его усиление металлическими конструкциями запрещено. В автомобилях иностранного производства оригинальные пластмассовые бампера разрешается заменять бамперами от ВАЗ 2108. Для установки этих бамперов разрешено изменять кузов автомобиля, а также изготавливать самодельные кронштейны крепления из стального листа не толще 2 мм, но такие изменения не должны являться усилением кузова и бампера.

Запрещена установка части бамперов.

Тормоза: обязательная двухконтурная система тормозов любого типа. Разрешается изменять трубопроводы, барабаны и диски, а также применять главные тормозные цилиндры с регулировкой тормозных усилий между осями. Обязательно наличие ручного тормоза на двух колесах одной оси.

Система охлаждения двигателя: место расположения и количество радиаторов не ограничено.

Трансмиссия: коробка передач - любая.

Допускается доработка картера сцепления для адаптации к двигателю.

Ведущий мост - стандартный от любой марки данного автомобиля.

Применение блокировки разрешено.

Сцепление - любое.

Колеса и шины: размеры колес не ограничены, но они не должны выступать за периметр автомобиля на виде сверху.

Разрешается применение нешипованных шин заводского изготовления.

Разрешается применение шипованных шин заводского изготовления следующих моделей:

- Good Year Ultra Grip 500;

- Gislaved Nord Frost 2;

- Gislaved Nord Frost 3;

- Continental Winter Viking 1;

- «Метелица» К190, К202, К206;

- Nokian Hakkapelita 1;

- Nokian Hakkapelita 2;

- Nokian Hakkapelita 4;

- Nokian Hakkapelita 5;

- КАМА-578;

- НИИШП Ралли 5;

- НИИШП Ралли 2000;

- Би 508;

- Бел-80;

при соблюдении следующих условий:

• установка шипов допускается только в места, предусмотренные для этого заводом- изготовителем;

• максимальная длина выступающей части шипа из поверхности резины 1,5 мм;

• общая длина шипа не более 20 мм;

• вес шипа не более 4 грамм;

• все шипы должны монтироваться в шину с наружной стороны;

Разрешается доработка колесных арок и крыльев минимально необходимая для размещения шипованных колес.

Разрешается подрезка пластиковых частей бамперов, минимально необходимая для свободного размещения комплектных колес увеличенного размера;

Разрешается нарезка протектора с установкой камеры.

Разрешается применение дисков колес, подходящих по креплению к ступицам.

Разрешается заменять болты крепления шпильками.

Разрешается применение металлических расширительных проставок, закрепленных к ступице. Максимальный диаметр колеса ограничивается 682 мм. Посадочный диаметр диска колеса не ограничивается.

Двигатель

а) Обязательно использование блока цилиндров с рабочим объемом до 2000 см3 от исходного автомобиля или другой модели той же марки, выпускаемой тем же изготовителем. Ориентация оси двигателя относительно исходного кузова должна сохраняться. Наддув запрещен. Все остальные системы - свободные.

Разрешается применение свободной системы впуска топлива.

б) Допускаются изменения в моторном отсеке, минимально необходимые для размещения измененных систем питания и выпуска, не затрагивающие силовые элементы кузова.

в) Разрешается применение головки блока цилиндров с двумя распределительными валами и с неограниченным количеством клапанов. Размеры клапанов не ограничиваются.

г) Разрешается замена коленчатого вала на стальной при сохранении всех контролируемых параметров.

д) Масляный насос не ограничивается, разрешается установка дополнительного масляного насоса, разрешается применение системы смазки типа “сухой картер”, но элементы этой системы не могут быть расположены в салоне автомобиля и не должны изменять внешний вид автомобиля;

е) минимальная масса автомобиля ограничивается 850 кГ;

ж) шарниры (сайлент-блоки) амортизаторов - свободные.

Дополнительно разрешается:

а) отсутствие правого наружного зеркала при наличии зеркала внутри салона и очистителя заднего стекла;

б) отсутствие очистителя заднего стекла;

в) установка фонарей, “стоп-сигналов” и габаритов в салоне автомобиля, при этом допускается снятие предусмотренных заводом-изготовителем фонарей, а образовавшиеся отверстия должны быть закрыты жесткими панелями с применением инструмента;

Подготовка этих автомобилей должна соответствовать действующим международным техническим требованиям за исключением каркаса безопасности, который может соответствовать национальным техническим требованиям, либо “Техническим требованиям ФИА 1993 года к автомобилям группы “А” с рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3”.

г) применение омологированных аэродинамических приспособлений (спойлеров и т.п.).

Обязательно:

а) наличие одного или двух огнетушителей суммарной массой огнегасящего состава не менее 4-х кГ (порошковых - не менее 2-х кГ), один из огнетушителей может быть заменен системой пожаротушения, омологированной ФИА или РАФ.

б) Рекомендуется установка во внутренней полости двери водителя усилителей.

в) Имя и фамилия Водителя должны быть нанесены с обеих сторон автомобиля на передних крыльях (высота букв не менее 30 мм) или на задних боковых стеклах (высота букв не менее 50 мм), перед которыми должно быть нанесено изображение национального флага.