Утверждено

Комитетом Внедорожных Соревнований БАФ

11 июня 2010 г.

Классификация и Технические Требования

при проведении соревнований по джип-спринту

(КиТТ)

# Общие положения

1. Все автомобили, допущенные к участию в соревнованиях по джип-спринту, разделяются на две зачетные категории:

- Категория Т1 (стандартные автомобили)

- Категория Т2 (спортивные автомобили)

2. Решение о принадлежности автомобиля к той или иной зачетной категории, равно как и решение о допуске автомобиля к участию в соревновании или отказе в допуске, принимается организатором на основе положений  настоящего КиТТ, является окончательным и опротестованию не подлежит.

3. Не предусмотренные заводом-изготовителем изменения, дополнения, модификации конструкции автомобиля могут послужить причиной отказа в допуске к участию в соревнованиях в случаях, когда указанные факторы по мнению организатора создают угрозу безопасности участников соревнований, судейской бригады или зрителей либо конструкция автомобиля в целом признана организатором небезопасной.

4. В случае переоборудования автомобиля ГБО для допуска к участию в соревнованиях необходимо полностью удалить (стравить) газ из системы ГБО (в том числе из баллона)  и при прохождении дистанции соревнования обеспечить работу двигателя с использованием вида топлива, предусмотренного заводом-изготовителем.

- Категория Т1 (стандартные автомобили)

- К участию в категории Т1 допускаются технически исправные полноприводные легковые автомобили, пригодные для движения по дорогам общего пользования, имеющие свидетельство о госрегистрации (техпаспорт) и страховое свидетельство ОСГО.

- Требования к техническому состоянию и оснащению автомобилей категории Т1:

  - Тормозная система и рулевое управление должны находиться в исправном состоянии.

  - Фары ближнего света, задние габаритные огни, стоп-сигналы должны находиться в исправном состоянии.

  - Звуковой сигнал должен находиться в исправном состоянии.

  - Стеклоочиститель и стеклоомыватель (как минимум со стороны водителя) должны находиться в исправном состоянии.

  - Автомобиль должен быть оборудован ремнями безопасности и сидениями заводского исполнения для обоих членов экипажа, ремни безопасности должны находиться в исправном состоянии.

  - Автомобиль должен быть оборудован огнетушителем либо огнетушителями общим весом активного вещества не менее 2-х кг.

  - Аккумулятор должен быть надежно закреплен, плюсовая клемма должна быть закрыта  пластиковым или резиновым кожухом (щитком).

  - Автомобиль должен иметь проушины для буксировки спереди и сзади.

  - Автомобиль должен иметь жесткую металлическую крышу заводского исполнения, за исключением автомобилей с пластиковой крышей заводского изготовления и оборудованных каркасом безопасности (главной дугой) предусмотренных заводом изготовителем для данной модели автомобиля; либо за исключением автомобилей оборудованных спортивным каркасом безопасности соответствующим КиТТ категории Т2.

  - Замки дверей должны находится в исправном состоянии и свободно открываться изнутри и снаружи. Рекомендуется демонтировать (вывести из строя) блокираторы замков.

  - Всё находящееся в (на) автомобиле дополнительное оборудование, инструменты, запасное колесо должны быть надежно закреплены. В салоне автомобиля не должно находиться никаких посторонних предметов.

# Категория Т2 (спортивные автомобили)

- К участию в категории Т2 допускаются технически исправные полноприводные автомобили снаряженной массой до 3500кг.

- Требования к техническому состоянию и оснащению автомобилей категории Т2:

  - Тормозная система и рулевое управление должны находиться в исправном состоянии.

  - Фары ближнего света, стоп-сигналы должны находиться в исправном состоянии. Должны быть установлены дополнительные дублирующие стоп-сигналы сзади в верхней части кузова автомобиля.

  - Звуковой сигнал должен находиться в исправном состоянии.

  - При наличии лобового стекла - стеклоочиститель и стеклоомыватель (как минимум со стороны водителя) должны находиться в исправном состоянии. При отсутствии лобового стекла используемые шлемы должны иметь прозрачные забрала либо совместно со шлемами должны использоваться очки мотоциклетного типа (для обоих членов экипажа).

  - Автомобиль должен быть оборудован как минимум трехточечными спортивными (с двумя плечевыми и двумя бедренными лямками) ремнями безопасности заводского изготовления и спортивными сидениями заводского изготовления, предназначенными для использования с установленным типом ремней безопасности - для обоих членов экипажа, ремни безопасности должны находиться в исправном состоянии. Крепление и компоновка спортивных сидений и ремней должны соответствовать требованиям Приложения J к МСК FIA, за исключением омологации. До 01.01.2011 допускается использование ремней безопасности и сидений заводского изготовления, предназначенных для серийных автомобилей.

  - Автомобиль должен быть оборудован огнетушителем либо огнетушителями общим весом активного вещества не менее 2-х кг. Огнетушители должны быть закреплены с использованием быстроразъемных креплений, в легкодоступном для членов экипажа месте.

  - Аккумулятор должен быть надежно закреплен, плюсовая клемма должна быть закрыта  пластиковым или резиновым кожухом (щитком). Размещение аккумуляторов кислотного типа в салоне автомобиля (здесь и далее по тексту - пространстве для нахождения членов экипажа) запрещено.

  - Размещение элементов систем охлаждения (за исключением печки салона) и выпуска отработанных газов в салоне автомобиля запрещено.

  - Автомобиль должен быть оборудован кнопкой (тумблером) аварийного выключения бортовых электрических цепей с одновременным глушением двигателя. Таких выключателей должно быть три: по обеим сторонам капота и в салоне автомобиля. Оба члена экипажа, находящиеся на своих местах в салоне автомобиля и будучи пристегнутыми ремнями безопасности, должны свободно доставать до выключателя рукой.

  - В конструкции автомобиля должен использоваться топливный бак заводского изготовления, предназначенный заводом изготовителем для использования на серийных автомобилях, либо спортивный омологированный топливный бак. Размещение топливных баков а также заправочных горловин и сапунов в салоне автомобиля запрещено.

  - Автомобиль должен быть оборудован грязезащитными фартуками (брызговиками) задних колес.

  - Автомобиль должен иметь проушины для буксировки спереди и сзади.

  - Автомобиль должен быть оборудован каркасом безопасности в соответствии с Приложением 1 к настоящему КиТТ.

  - Капот (эквивалентный ему элемент конструкции) автомобиля должен запираться в углах, противоположных петлям, минимум на два замка (запорных устройства) штыревого типа с фиксацией. Штатные (заводские) устройства запирания капота должны быть демонтированы либо выведены из строя.

  - Замки дверей должны находится в исправном состоянии и свободно открываться изнутри и снаружи. Блокираторы замков должны быть демонтированы или выведены из строя.

  - Всё находящееся в (на) автомобиле дополнительное оборудование, инструменты, запасное колесо должны быть надежно закреплены. В салоне автомобиля не должно находиться никаких посторонних предметов.

Приложение 1

к классификации и техническим требованиям

при проведении соревнований по джип-спринту

Клетка (каркас) безопасности.

- Во всех вопросах и технических деталях, явно не оговоренных в настоящем Приложении, следует руководствоваться параграфом 8 статьи 283 Приложения J к МСК FIA. В случае наличия противоречий и (или) несоответствий между настоящим Приложением и параграфом 8 статьи 283 Приложения J к МСК FIA, за основу следует брать требования настоящего Приложения.

- Минимально допустимая (обязательная) конфигурация (структура) клетки безопасности (необходимо наличие всех элементов):

Вариант 1.                                                Вариант 2.*                                                     Вариант 3.

Различия между вариантами выделены черным цветом.

* - в варианте 2 допускается полный крест (как на изображении), либо наличие одной из диагональных поперечин.

- В случае конструктивного отсутствия металлической крыши заводского изготовления, автомобиль должен быть оборудован металлическим щитом, полностью закрывающим обоих членов экипажа находящихся на своих местах, в проекции сверху. Толщина металла щита не менее 1 мм. Требуется крепление (сварка) щита к клетке безопасности. При этом клетка безопасности должна содержать дополнительные обязательные элементы, изображенные ниже:

Вариант 1.                                                Вариант 2.

Дополнительные обязательные элементы выделены черным цветом.

- Автомобиль должен иметь жесткие металлические двери заводского изготовления для обоих членов экипажа. В случае отсутствия дверей, дверные проемы либо эквивалентные им элементы конструкции должны быть закрыты металлическими или пластиковыми щитами, закрывающими обоих членов экипажа находящихся на своих местах, в проекции сбоку, от пола кабины до уровня начала лобового стекла, при этом клетка безопасности должна содержать дополнительные обязательные элементы, изображенные ниже:

Допускается полный крест (как на изображении), либо наличие одной из диагональных поперечин с каждой стороны (симметрично друг другу).

Дополнительные обязательные элементы выделены черным цветом.

- Разрешены любые усиления клетки безопасности, дополнительные элементы конструкции, распорки, дуги и пр. не требующие изменений обязательной конфигурации (по совокупности п.п.2, 3, 4) и не противоречащие параграфу 8 статьи 283 Приложения J к МСК FIA.

- Требования к материалам, углам установки, правилам и геометрии сгиба, сочленениям труб, опорам и креплениям опор, допускам и пр. соответствуют положениям параграфа 8 статьи 283 Приложения J к МСК FIA.